## Slide 1: TECHNOLOGIE SANACE DEFORMOVANÝCH KLENEB
Kateřina Heisigová

## Slide 2: DEFORMOVANÁ KLENBA
Obr. 1

## Slide 3: DEFORMOVANÁ KLENBA
Obr. 2

## Slide 4: DEFORMOVANÁ KLENBA
Obr. 3

## Slide 5: PŘES ZAPOČETÍM SANACE
Je nutno odstranit příčinu deformaca kleneb a zajistit podpůrné konstrukce! (sepnutím v úrovni paty kleneb a úrovni chybějícího ztužujícího věnce)

## Slide 6: PATENTOVANÝ VYNÁLEZ
Patentovaný vynález Josefa Šefla. [2]

## Slide 7: PRINCIP SANACE
1-násyp; 2-rub klenby opravené; 3-líc klenby opravené; 4-rub klenby původní;
5-líc klenby původní; 6-soustava sítí; 7-stažení; 8-zvedací zařízení [2]

## Slide 8: POSTUP
očištění líce klenby,
aplikace soustavy sítí a rozmístění zvedacího zařízení,
odstranění stropní konstrukce nad rubem klenby,
přizvedávání a proškrábání spár,
mechanické dočištění tlakem vody,
náhrada poškozených cihel,
vyklínování spár dřevěnými klíny,
zpětné vyplnění spár maltovou směsí,
odstranění zvedacího zařízení a soustavy sítí,
dočištění líce klenby

## Slide 9: SOUSTAVA SÍTÍ A ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
Svařované sítě a zvedací zařízení. [1]

## Slide 10: APLIKACE SOUSTAVY SÍTÍ A ZVADACÍHO ZAŘÍZENÍ
Sítě:
  mají funkci bednění,
  jsou vzájemně svázány nebo svařeny,
  kladou se z přesahem cca dvou ok,
  K líci klenby jsou vyneseny (přitlačeny) pouze zvedacím zařízením
Zvedací zařízení:
  v první fázi stabilizuje konstrukci klenby a následně slouží k samotnému přizvedávání,
  rozmístí se přes soustavu sítí ve směru od středu místnosti, kolmo na líc klenby

## Slide 11: ROZMÍSTĚNÍ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
červeně - trhliny,
modře - hlavy zvedacího zařízení

## Slide 12: PŘIZVEDÁVÁNÍ
Klenba se nepřizvedává celá současně, nýbrž dle její deformace!
Některé stojiny se vysunou, jiné zůstanou v původní poloze.
Po každém jednotlivém přizvednutí se tvar klenby změní, a je tedy nutno pro další přizvednutí vysunout jiné stojiny.
Nejnáročnější a nejdůležitější část sanace.
Je nutno stále kontrolovat pohyby v klenbě při přizvedávání.

## Slide 13: PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR
Ruční proškrábání spár po každém přizvednutí. [1]

## Slide 14: DOČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU
Mechanické dočištění spár tlakovým čističem. [1]

## Slide 15: NÁHRADA NEVYHOVUJÍCÍCH CIHEL
Cihly poškozené trhlinami, nebo jsou povrchově vydrolené. [1]

## Slide 16: VYKLÍNOVÁNÍ SPÁR
Dubové nebo jasanové neimpregnované klíny z rubu klenby. [1]

## Slide 17: ZPĚTNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR VM
Vyplněné spáry včetně maltového potěru tl. 10-20 mm na rubu klenby.[1]

## Slide 18: ODSTRANĚNÍ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ A SOUSTAVBY SÍTÍ
Po cca 14 dnech!

## Slide 19: VÝHODY
nedestruktivní metoda,
vhodná pro jakýkoliv typ klenby,
navrací tvar a vzepětí klenby,
obnovuje působení normálových sil,
obnovuje funkci a autentičnost klenby,
nenarušuje okolní konstrukce,
nezatěžuje konstrukci klenby nevhodným materiálem,
úspora materiálu

## Slide 20: NEVÝHODY
je nutný vždy přístup z rubu klenby

## Slide 21: POROVNÁNÍ S JINÝMI METODAMI
nedestruktivní metoda X destruktivní metoda
Závěsy na ŽB roštové konstrukci. [6]

## Slide 22: POROVNÁNÍ S JINÝMI METODAMI
Realizace betonové skořepiny. [6]
navrací tvar a vzepětí X nenavrací tvar a vzepětí

## Slide 23: POROVNÁNÍ S JINÝMI METODAMI
Realizace betonové skořepiny. [6]
navrací tvar a vzepětí X nenavrací tvar a vzepětí

## Slide 24: POROVNÁNÍ S JINÝMI METODA
Červené šipky – normálové síly deformované klenby
Zelené šipky – normálové síly zasanované klenby
navrací působení N X nenavrací působení N
obnovuje funkci X neobnovuje funkci

## Slide 25: POROVNÁNÍ S JINÝMI METODAMI
Skořepina na rubu nebo líci klenby. [6]
nedestruktivní X destruktivní
nezatěžuje X zatěžuje
úspora materiálu X větší spotřeba materiálu

## Slide 26: PÁSY Z UHLÍKOVÉ TKANINY
Zátěžová zkouška dodatečného zesílení rubu klenby. [1]

## Slide 27: PÁSY Z UHLÍKOVÉ TKANINY
Slouží k dodatečnému zesílení rubu klenby.
Vhodné pro objekty ovlivněné seizmicitou.
Pásy šířky cca 150 mm se aplikují na rub klenby ve vzájemných vzdálenostech
cca 1 m.
Takto položené pásy se zalijí speciální pryskyřicí.

## Slide 28: KOLIK MĚ BUDE SANACE STÁT?
Cena: 1 500 Kč/m2
Plocha kleneb: 43,772 m2
1 500 x 43,772 = 65 658 Kč
65 658 Kč

## Slide 29: ZÁVĚR
Ke každé sanované klenbě je nutno přistupovat individuálně dle rozsahu deformace, typu klenby, rozpětí atd.

## Slide 30: DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 31: ZDROJE
[1] Cihlové klenuté stropy Šefl [online]. c2015 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: http://www.klenby.cz/,
[2] ŠEFL, Josef. Způsob obnovy deformované klenby do původního tvaru. Česká republika.
CZ 306367 B6 Patentovaný vynález. Uděleno 9.11.2016. Zapsáno 21.12.2016,
[3] LIPANSKÁ, Eduarda. Historické klenby. Praha: El Conzult, 1998. ISBN 80-902-0761-8,
[4] MATERKA, Václav. Základy pozemního stavitelství. Praha: Šolc a Šimáček, 1928,
[5] STARÝ, Stáňa. Příručka učňů zednických: k poučení a odbornému vzdělání zednických učňů i pomocníků. Praha: Grégr, 1934,
[6] Zděné klenbové konstrukce [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-04-27]. Prezetace. Fakulta stavební, ČVUT v Praha

## Slide 32: VÁPENNÁ MALTA
Proč vápenná malta?:
  podobnost s dříve používanými VM,
  pružnost
složení:
  hlavní složky
    hašené uleželé vápno,
    písek,
    voda
  přísady:
    trasové vápno,
    bobtnající složky
poměr míchání: 1:3 až 1:3,5